# Обновление ПО для ETL.

- Полученный архивированный файл например «ETL_1_xx.zip» надо разархивировать в каталог с названием «FW_UPDATE».

#### Скопировать данный каталог на носитель подключаемый к USB – flash drive (флэшка).

- Подключить flash drive к свободному входу ETL.

- Нажать на кнопку «SETUP».

- В меню на экране выбрать «MORE», далее «Firmware Update» и  далее «Firmware Update».

- Если вы создали на  flash drive каталог с названием «FW_UPDATE» то просто нажмите подтверждение «ENTER», если нет то с помощью кнопки «Browse…» укажите каталог где находится ПО и дайте подтверждение на установку.

- Внимание!!! В процессе установки запрещается выключать устройство.

- В окне установок выберете те опции, которые установлены в устройстве. Не выбирайте не установленные опции, это может привести к некорректной работе устройства.

- Установка может занять продолжительное время.

- После перезапуска устройства необходимо провести «Scan Hardware».

- Далее нажать на кнопку «SETUP».

- В меню на экране выбрать «MORE», далее «Options Licenses» и  далее «Scan Hardware».

- Подтверждение «Reboot now» нажмите «ENTER».

- После перезапуска устройства необходимо провести его калибровку.

- Нажать на кнопку «SETUP».

- В меню на экране выбрать «Alignment», далее «Self Alignment

- Убедитесь, что в позиции «Corr Data» стоит «On».

- Устройство готово к работе.

С вопросами можно обращаться:

Круглов Сергей,                             Sergey Kruglov.

Инженер по телевизионной          Sales Engineer

измерительной технике,               TV Test & Measurement

отдела продаж                              and Broadcasting

ООО «Роде и Шварц РУС»          Rohde & Schwarz RUS

Тел.(tel.)     +7 495 981 35 60 ext. 145

e-mail: Sergey.Kruglov@ROHDE-SCHWARZ.COM

www.rohde-schwarz.ru